Seguridad en el trabajo
- Electricidad
- Riesgos
- Protección eléctrica
- Señales
- Normas de seguridad
Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 España de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/

---
1. Electricidad
Corriente eléctrica
  - Movimiento de cargas eléctricas desde el punto con mayor potencial hasta el de menor potencial pasando por los aparatos eléctricos
Ej: En una casa la corriente circula desde un punto con 220v hasta otro de 0v

---
1. Electricidad
Tipos de materiales
  - Conductores: Permiten el paso de la corriente eléctrica.
    - Ej: Cables, superficies metálicas, herramientas.
  - Aislantes: Evitan el paso de la corriente eléctrica
    - Ej: Plástico, mangos de herramientas, madera.

---
1. Electricidad
Características de la corriente eléctrica
  - Tensión: Indica la diferencia de potencial. Se mide en Voltios ( V )
  - Intensidad: Es la cantidad de carga eléctrica que pasa por unidad de tiempo. Se mide en Amperios ( A )
  - Resistencia: Es la oposición que encuentra la corriente para atravesar el conductor. Se mide en ohmios (  )

---
1. Electricidad
Ley de Ohm
Cortocircuito.Peligro para la salud
size 12{I= { {V} over {R} } } {}
size 12{ ital "Si"~`R=0`~ rightarrow ~`I``=``+ infinity } {}

---
2. Riesgos
No Eléctricos
  - Corte: Debido al uso de herramientas o por contacto con el material.
  - Aplastamiento: Caída de ordenadores, monitores, etc.
  - Torceduras o luxaciones: Debido a posturas forzadas o esfuerzos excesivos.
  - Incendio: Debido a sobrecalentamiento de los equipos o la generación de chispas.

---
2. Riesgos
Shock Eléctrico
  - Es el paso de corriente eléctrica por nuestro cuerpo.Es peligroso es cualquiera de los siguientes casos:
    - Intensidad > 10 mA. Si es > 50 mA es mortal.
    - Voltaje > 80v
    - Duración > 0,75 seg
  - Afecciones:
    - Paro pulmonar y/o cardiaco
    - Quemaduras
    - Contracción muscular
    - Etc.

---
3. Protección eléctrica
Existen varios métodos que nos permiten protegernos de los peligros eléctricos.
  - Toma de tierra
  - Fusibles
  - Magnetotérmico
  - Diferencial
  - Aislantes

---
3. Protección eléctrica
Toma de tierra
  - Es un tercer cable que tienen los enchufes eléctricos.
  - Su color debe ser amarillo-verde.
  - Permite que en caso de que toquemos un cable eléctrico la corriente se marche por el cable de la toma de tierra en vez por nuestro cuerpo.

---
3. Protección eléctrica
Enchufes con toma de tierra
Sin toma de tierra

---
3. Protección eléctrica
Fusible
  - Es un “cable” el cual se funde al aumentar la intensidad eléctrica.
  - Evita que siga pasando la corriente en caso de cortocircuito o sobre tensión.
  - Una vez fundido hay que reemplazarlo

---
3. Protección eléctrica
Magnetotérmico
  - Corta la corriente en caso de cortocircuito o sobre tensión.
  - Es similar al fusible aunque más rápido y no es necesario reemplazarlo cada vez que hay una sobretensión.

---
3. Protección eléctrica
Diferencial
  - Corta la corriente en caso de que la corriente pase por la toma de tierra.
  - Es útil en caso de fallos de aislamiento o derivaciones

---
4. Señales
Son avisos sobre seguridad y salud en el trabajo.
Tipo	Forma	Fondo	Borde
Peligro	Triangular	Amarillo	Negro
Prohibición	Redonda	Blanco	Rojo
Obligación	Redonda	Azul	Blanco
Lucha incendios	Cuadrada	Rojo	Blanco
Salvamento	Cuadrada	Verde	Blanco

---
4. Señales
Peligro o advertencia

---
4. Señales
Peligro o advertencia

---
4. Señales
Prohibición

---
4. Señales
Prohibición

---
4. Señales
Obligación

---
4. Señales
Obligación

---
4. Señales
Lucha contra incendios

---
4. Señales
Lucha contra incendios

---
4. Señales
Salvamento o socorro

---
4. Señales
Salvamento o socorro

---
5. Normas
Prohibiciones al usar aparatos eléctricos
  - Trabajar en entornos húmedos/mojados o con ropa húmeda/mojada
  - Trabajar con equipos conectados a la red eléctrica o con condensadores cargados
  - Trabajar con aparatos deteriorados o en malas condiciones
  - Usar calzado cuya suela tenga clavos, tacos o cualquier tipo de metal, así como anillo, pulseras, etc.
  - Desenchufar los enchufes tirando del cable

---
5. Normas
Obligaciones al usar aparatos eléctricos
  - Seguir las indicaciones del profesor
  - Usar herramientas con mango aislante
  - Coger los cables del enchuche
  - Usar la conexión a tierra de los equipos
!
!
!
!

---
5. Normas
En caso de accidente eléctrico
  - Permanecer en calma y avisar al profesor
  - Buscar la fuente origen del accidente y apaga la corriente
  - Nunca toques a la persona cuando sospeches que todavía se encuentra en contacto con la fuente de electricidad